SCIENCES TECHNOLOGIQUES ET PRODUCTION
Comment valider un prototype
de nouvelles pales pour une mini-éolienne ?

DOCUMENT ÉLÈVE

=

La puissance en Watt (W) :
P
U : la tension relevée avec le multimètre, en Volt (V)
U2
Ri
La résistance interne de la mini-éolienne en ohm (Ω).

Formule pour connaître la tension qu’il faut obtenir (au minimum) avec les nouvelles pales par rapport à la tension mesurée avec les pales d’origine.
D’après le cahier des charges, les nouvelles pales doivent permettre de produire au moins 10 % de plus de puissance électrique :
 Soit Upo la tension relevée avec les pales d’origine
Soit Ppo la puissance délivrée avec les pales d’origine
Soit Unpcal la tension calculée pour les nouvelles pales
Soit Pnpcal la puissance délivrée avec les nouvelles pales
 Soit Ri la résistance interne de l’éolienne

Pour 10 % de puissance en plus :
Pnpcal	=	Ppo + 10 % Ppo
Pnpcal	=	1,1 Ppo

= 1,1 x
Ri
……
Unpcal
……

= 1,1 x
Unpcal
……
= √1,1 x	……
Unpcal
=	√1,1
Unpcal
……

www.reseau-canope.fr/etincel	1 / 1